Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета _________ В.В. Овсянникова «______»____________20____г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «ДДТ Оренбургского района» _________ В.Д. Максимова «______»____________20____г. |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

не электротехнического персонала

(I группа по электробезопасности)

ИОТ № 07-16

г. Оренбург

Инструкция

по охране труда не электротехнического персонала

(I группа по электробезопасности)

- Общие требования охраны  труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на не электротехнический персонал, который, по заданию администрации, может выполнять работы, при которых может возникнуть опасность поражения током.

1.2. Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по электробезопасности (не ниже 3-й). После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу присваивается I группа по электробезопасности (удостоверение не выдается). В дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний с записью в журнале установленной формы.

1.3. Общие сведения по электробезопасности для I квалификационной группы:

- опасный для жизни человека ток – 0,05А, смертельный – 0,1А;

- опасное напряжение >36В.

1.4. Запрещается работа на оборудовании при:

- отсутствии заземления;

- нарушенной изоляции;

- неисправностях;

1.5. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

- Требования охраны  труда до начала работы

2.1. Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение током, необходимо:

- руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и проверки знаний на I группу по электробезопасности;

- убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования.

2.2. При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприборов необходимо их проверить, убедиться в их исправности.

2.3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприборами, питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройсвами с открытыми токоведущими частями.

2.4. При осмотре  электроприборов необходимо убедиться в следующем: напряжение соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны.

2.5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они включены в питающую сеть.

- Требования охраны труда во время работы

3.1. Не допускается соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с землей.

3.2. Не производить самостоятельных исправлений или подключений электропроводки, смены предохранителей, смены перегоревших ламп и очистки светильников, устранение неисправностей электропроводки и электрооборудования. Эти работы должен выполнять электротехнический персонал.

3.3. Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса электроприбора.

3.3. Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки.

  - Обязательно отключать электроприборы при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.4. Согласовывать свои действия с инструкцией.

3.6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей.

- Требования охраны  труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить руководителю  работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить руководителю работ.

- Требования охраны  труда после окончания работ

5.1. Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его.

5.2. Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях.

Разработчик: